PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części terenów położonych we wsi ŁADY w Gminie Raszyn – rejon ul. ziołowej i ul. za olszyną

SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XXXI/247/2020 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 31 lipca 2020 r.

mgr inż. Monika Popławska

WARSZAWA

2021

Spis treści

1.	Informacje ogólne	2

1.1.	Przedmiot i cel opracowania	2

1.2.	Podstawy prawne	2

1.3.	Zakres przestrzenny prognozy	2

1.4.	Zakres przedmiotowy prognozy	2

1.5.	Metodyka	2

1.6.	Materiały wejściowe	3

2.	Charakterystyka terenu objętego opracowaniem	3

3.	Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego rejonu objętego projektem planu	4

3.1.	Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska	4

3.2.	Obszary chronione	6

3.3.	Istniejące problemy ochrony środowiska	6

4.	Projekt planu	6

4.1.	Główne cele planu	6

4.2.	Powiązanie z innymi dokumentami	6

4.3.	Informacje o zawartości projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	7

4.4.	Ustalenia projektu planu	7

5.	Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego	8

5.1.	Prognoza zmian w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń dokumentu	8

5.2.	Przewidywane skutki wpływu ustaleń planu na środowisko	8

Powierzchnia ziemi i zasoby naturalne	8

Wody powierzchniowe i podziemne	8

Atmosfera i klimat akustyczny	9

Klimat	9

Rośliny, zwierzęta, różnorodność biologiczna	9

Krajobraz	9

Zabytki i dobra materialne	9

Warunki życia ludności	9

Promieniowanie niejonizujące i poważne awarie	10

Tereny sąsiednie	10

5.3.	Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym	10

5.4.	Oddziaływanie transgraniczne	10

5.5.	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko	10

5.6.	Możliwe rozwiązania alternatywne	10

5.7.	Propozycje metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu	11

6.	Streszczenie	11

# Informacje ogólne

## Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Ziołowej i ul. Za Olszyną sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXXI/247/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2020 r.

Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie. Opracowanie ma na celu stwierdzenie czy i jakie przemiany nastąpią w środowisku przyrodniczym w trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami projektu planu.

Celem niniejszej prognozy jest więc określenie rodzajów oraz tam gdzie to możliwe – wielkości zmian poszczególnych komponentów środowiska oraz uciążliwości dla środowiska życia ludzi, jakie mogą być rezultatem realizacji ustaleń analizowanego planu miejscowego.

## Podstawy prawne

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Ziołowej i ul. Za Olszyną sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXXI/247/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2020 r.

Opracowanie wynika z przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008 r. – ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

## Zakres przestrzenny prognozy

Niniejsze opracowanie sporządza się na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Ziołowej i ul. Za Olszyną, którego granice określa Uchwała Nr XXXI/247/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2020  r.

Obszar opracowania leży we wschodniej części gminy Raszyn, we wschodniej części powiatu pruszkowskiego, położonego centralnej części województwa mazowieckiego.

## Zakres przedmiotowy prognozy

Prognoza została sporządzona w zakresie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

## Metodyka

Ocenę skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko oparto na analizie stanu środowiska na rozpatrywanym obszarze oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z realizacji planu. Metodą opisową zaprezentowano występujące zasoby przyrodnicze i wskaźnikową ocenę przewidywanych skutków realizacji ustaleń projektu planu na środowisko. Posłużono się metodą ekspercką – opartą na wiedzy i doświadczeniu sporządzającego prognozę oraz porównawczą – opartą na wykorzystaniu materiałów źródłowych i publikacji w zakresie wpływu na środowisko realizacji o charakterze zbliżonym do wprowadzanych ustaleniami planu.

## Materiały wejściowe

Przy opracowywaniu posłużono się następującymi materiałami wyjściowymi:

- tekst i rysunek projektu planu,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn przyjęte uchwałą Nr LX/590/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2014 r.,

- Gmina Raszyn Warunki geologiczne - gruntowe i wodne; mgr Henryk Walczak,

- Opracowane ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru gminy Raszyn; KANON Grzegorz Chojnacki, Warszawa 2009,

- raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

- opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie (NZ.450.13a.2020.11960.315) z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,

- uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (WOOŚ-III.411.264.2020.JD) z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

# Charakterystyka terenu objętego opracowaniem

Omawiany teren położony jest we wschodniej części gminy Raszyn, w obrębie Łady, pomiędzy drogami Ziołową a Za Olszyną. Obejmuje on obszar o łącznej powierzchni ok. 17 ha. W południowej część terenu, wzdłuż ul. Za Olszyną, znajduje się zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Pozostały teren jest użytkowany rolniczo – w dominującej mierze w formie gruntów ornych.

Obszar leży w zasięgu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Powiązania komunikacyjne realizowane są poprzez ul. Ziołową i Za Olszyną oraz Drogę Hrabską, do ul. Grudzi i Długiej.

Na analizowanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr LIX/984/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 października 2005 r. z późn. zm. Zgodnie z planem obowiązującym analizowany teren w części południowej przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zaś na pozostałym obszarze (poza drogami) pod tereny rolne.

# Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego rejonu objętego projektem planu

## Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska

Położenie przyrodnicze

Sam teren objęty projektem planu nie stanowi istotnego elementu systemu przyrodniczego gminy czy regionu. Opracowaniem objęte są tereny rolne, które powszechnie występują na terenie gminy. W części południowej znajduje się pas zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Jednocześnie od południa – przez ul. Za Olszyną – obszar opracowania graniczy z ciągiem przyrodniczym związanym z doliną rowu stanowiącego dopływ rzeki Raszynki, który przepływa w stosunkowo niewielkiej odległości od granic opracowania. Raszynka stanowi podstawę lokalnego ciągu przyrodniczego, zapewniającego możliwość przemieszczania się drobnych zwierząt pomiędzy terenami otwartymi gminy Raszyn i gmin sąsiadujących.

Rzeźba terenu

Analizowany teren geomorfologicznie przynależy do Równiny Warszawskiej, genetycznie związany                        z równiną erozyjno – denudacyjną wysoczyzny polodowcowej. Rzeźba jest mało urozmaicona, o niewielkich różnicach poziomów. Naturalna rzeźba tego terenu została przekształcona w wyniku działalności człowieka.

Budowa geologiczna i kopaliny

Obszar, podobnie jak cała gmina Raszyn, leży w obrębie Niziny Mazowiecko – Podlaskiej, stanowiącej fragment niecki środkowej Wisły, predysponowanej już w okresie kredowym. W południowej i wschodniej części terenu występują piaski różnoziarniste. W części centralnej piaski i mułki, zaś w części północno-zachodniej żwiry, piaski i mułki. Na analizowanym terenie nie występują udokumentowane złoża kopalin.

Gleby

Na analizowanym terenie występują gleby klasy IIIb, IVa i IVb. W części wschodniej i centralnej są to gleby bielicowe i pseudobielicowe, zaś w części zachodniej gleby brunatne wyługowane i kwaśne. W części wschodniej zaliczane są do kompleksu żytniego bardzo dobrego, zaś w części centralnej i zachodniej do kompleksu żytniego dobrego. W części wschodniej zbudowane są z pyłów zwykłych na glinach lekkich, w części centralnej piasków gliniastych mocnych pylastych na piaskach luźnych, zaś w części zachodniej z piasków gliniastych lekkich pylastych na piaskach luźnych.

Wody podziemne i powierzchniowe

Według podziału ogólnopolskiego analizowany teren należy do Regionu Środkowomazowieckiego. W tym rejonie pierwszy poziom wód wodonośnych występuje w czwartorzędowych piaskach i żwirach międzymorenowych, drugi natomiast pod nieprzepuszczalną powłoką iłów plioceńskich w piaskach miocenu i oligocenu. Układ zwierciadła wód podziemnych pozostaje w ścisłym związku z ukształtowaniem powierzchni terenu. W południowej części terenu wody podziemne mogą pojawiać się na głębokości mniejszej niż 2 m. Spływ wód następuje w kierunku południowym, w stronę rowu stanowiącego dopływ Raszynki.

Rozpatrywany obszar leży w zleni rzeki Raszynki, dopływu Utraty. Raszynka przepływa w pewnym oddaleniu na północny-wschód od obszaru planu.

Na terenie opracowania, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie występują naturalne zbiorniki wodne ani powierzchniowe wody płynące. W stosunkowo niewielkiej odległości na południe od granic opracowania przepływa rów stanowiący dopływ rzeki Raszynki. Na południe od ul. Za Olszyną, przy Drodze Hrabskiej, znajduje się niewielki, sztuczny zbiornik wodny.

Klimat

Teren opracowania znajduje się w  Środkowo-mazowieckim regionie klimatycznym. Średnia roczna temperatura wynosi 7,9°C. Średnia temperatura miesiąca najchłodniejszego (stycznia) wynosi – 3,6°C, średnia temperatura miesiąca najcieplejszego (lipca) – 18,0°C. Pokrywa śnieżna zalega około 58 dni. Okres wegetacji trwa 200 – 210 dni w ciągu roku.

Dominują wiatry z kierunków zachodniego i północno-zachodniego. Najmniej jest wiatrów północno – wschodnich i północnych. Przeważają wiatry słabe i bardzo słabe. Jest to obszar o jednym z najmniejszych w Polsce opadów rocznych, który nie przekracza 518 mm.

Powietrze

W obrębie rozpatrywanego obszaru brak jest szczegółowych badań, które pozwoliłyby ściśle określić poziom zanieczyszczeń powietrza w stanie istniejącym. Wyniki pomiarów stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz ozonu prowadzone w najbliższym stanowisku pomiarowym nie wykazują przekraczania dopuszczalnych norm.

Na stan powietrza na analizowanym obszarze wpływa w głównej mierze tło regionalne oraz sektor komunalno – bytowy. W okolicy analizowanego obszaru dominuje zabudowa jednorodzinna, zanieczyszczenia pochodzą w głównej mierze z indywidualnych źródeł ogrzewania. Ze względu na duży udział terenów otwartych, poziom zanieczyszczeń jest niewielki. Teren opracowania znajduje się poza zasięgiem oddziaływań większych szlaków komunikacyjnych czy przemysłowych źródeł zanieczyszczeń.

Roślinność

Zgodnie z rejonizacją geobotaniczną omawiany obszar należy do okręgu Łowicko-Warszawskiego,      w podkrainie Południowo-Mazowieckiej wchodzącej w skład Krainy Południowo-Mazowiecko - Podlaskiej. Na terenie tym potencjalną roślinnością jest grąd lipowo - dębowo - grabowy w odmianie środkowopolskiej. Ze względu na podmiejską organizację przestrzeni, brak jest naturalnych siedlisk roślinnych.

W obszarze opracowania dominuje typowa roślinność uprawna. Na terenach zainwestowanych występuje typowa roślinność towarzysząca zabudowie. Nie występują tu siedliska cenne z przyrodniczego punktu widzenia. Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.

Świat zwierzęcy

Na terenie planu nie występują ostoje fauny. Występują tu gatunki charakterystyczne dla terenów zabudowanych i terenów rolnych, brak jest gatunków rzadkich czy chronionych. W stosunkowo niewielkiej odległości od południowej granicy opracowania przepływa rów, stanowiący podstawę ciągu przyrodniczego dla przemieszczania się zwierząt.

Walory krajobrazowe

Obszar objęty planem stanowi fragment niezainwestowanego terenu miejscowości Łady, a w części południowej znajduje się również pas zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Nie znajdują się w jego granicach obiekty szczególnie wyróżniające się krajobrazowo.

## Obszary chronione

Na terenie zmiany planu nie występują obszary ani obiekty chronione z mocy ustawy o ochronie przyrody. Plan nie leży w zasięgu obszarów Natura 2000, nie występują na nim również obszary predysponowane do objęcia ochroną.

Fragment terenu w południowej części opracowania objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego.

Teren objęty projektem planu nie graniczy z obszarami chronionymi na mocy przepisów odrębnych.

## Istniejące problemy ochrony środowiska

Na terenie objętym projektem planu nie występują  obiekty ani obszary objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych. Dlatego też nie występują problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia projektu planu, dotyczące obszarów podlegających ochronie.

Na obszarze objętym opracowaniem nie zdiagnozowano występowania znaczących problemów z zakresu ochrony środowiska.

# Projekt planu

## Główne cele planu

Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego. Ustalenia planu regulują wszystkie rodzaje działań inwestycyjnych realizowanych na obszarze objętym planem oraz określają zasady ich wzajemnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiska i istniejącego zainwestowania oraz wymogów przepisów odrębnych.

Celem przystąpienia do sporządzani analizowanego planu była zmiana przeznaczenia terenów, które w planie obowiązującym wyznaczone zostały jako tereny rolne, na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

## Powiązanie z innymi dokumentami

Dyspozycja przestrzenna przeznaczenia terenu jest spójna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które Rada Gminy w Raszynie zatwierdziła Uchwałą                   Nr LX/590/14 z dnia 21 października 2014 r. Teren objęty planem położony jest na obszarze wyznaczonym w Studium jako: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą funkcją usługową (M4), a na fragmencie jako teren usług komercyjnych (U2).

Projekt planu spójny jest z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Raszyn Nr LIX/984/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 października 2007 r. z późn. zm. – nie koliduje z ustaleniami określonymi dla terenów sąsiadujących z projektowaną zmianą.

Na terenie objętym projektem planu nie są projektowane inwestycje ponadlokalne wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego czy Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ani innych dokumentów nadrzędnych.

## Informacje o zawartości projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Ziołowej i ul. Za Olszyną, składa się z części tekstowej i graficznej.

Tekst planu składa się z pięciu działów:

Dział 1 – Zakres regulacji planu;

Dział 2 – Ustalenia ogólne planu;

Dział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu;

Dział 4 – Przepisy przejściowe i końcowe.

## Ustalenia projektu planu

W projekcie planu obszar opracowania (poza terenem dróg) przeznacza się pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

| Przeznaczenie podstawowe | MN – zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna |
| --- | --- |
| Maks. intensywność zabudowy | 0,6 |
| Min. udział pow. biol. czynnej | 50% |
| Wysokość zabudowy | 12 m |

| Przeznaczenie podstawowe | U/MN – zabudowa usługowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
| --- | --- |
| Maks. intensywność zabudowy | 0,9 |
| Min. udział pow. biol. czynnej | 20% |
| Wysokość zabudowy | 12 m |

Ponieważ na analizowanym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, istotne znaczenie w rozwoju tego terenu mają jego ustalenia, jako że w przypadku nie przyjęcia analizowanego projektu planu, zainwestowanie na tym obszarze następowało będzie na podstawie planu obowiązującego. Zgodnie z planem przyjętym uchwałą Nr LIX/984/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 października 2005 r. analizowany obszar przeznaczony jest w części południowej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczony symbolem MN, a na pozostałym obszarze pod tereny rolne. Dla terenu zabudowy w planie obowiązującym ustalono:

| Przeznaczenie podstawowe | MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (w formie wolnostojącej i bliźniaczej) |
| --- | --- |
| Maks. powierzchnia zabudowy | - |
| Min. udział pow. biol. czynnej | 50% |
| Wysokość zabudowy | 12 m |

# Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego

## Prognoza zmian w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń dokumentu

Na analizowanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Rady Gminy Raszyn LXI/984/05 z dnia 27 października 2005 r. z późn. zm. Zgodnie z obowiązującym planem analizowany obszar opracowania w części południowej wyznaczony został jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zaś na pozostałym obszarze jako teren rolny. W przypadku nie wprowadzenia analizowanego projektu planu teren docelowo zagospodarowany zostałby zgodnie z planem obowiązującym. Tym samym nie zachodziły by na nim istotne zmiany w zakresie oddziaływania na środowisko, jako że plan obowiązujący zakłada zachowanie większości analizowanego terenu w formie terenów rolnych, zgodnie ze stanem istniejącym. Szczegółową prognozę oddziaływania na środowisko realizacji ustaleń planu obowiązującego zawiera prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona dla tego dokumentu.

## Przewidywane skutki wpływu ustaleń planu na środowisko

Prognozowany wpływ ustaleń realizacji projektu planu na środowisko określony został w porównaniu do ustaleń obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia w dominującej mierze odpowiadają istniejącemu zagospodarowaniu obszaru opracowania. W projekcie planu przewiduje się zmianę terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a tym samym docelowe zainwestowanie całego obszaru objętego opracowaniem.

### Powierzchnia ziemi i zasoby naturalne

W związku z realizacją ustaleń projektu planu na terenie opracowania możliwa będzie realizacja zabudowy, co będzie wiązało się to z przekształceniami powierzchni ziemi, takimi jak niwelacja różnic wysokości czy likwidacja powierzchni biologicznie czynnej i wierzchnich warstw gruntu. Ze względu na fakt, iż analizowany teren jest praktycznie płaski, a jego położenie predysponuje do rozwoju zabudowy, przewidywane przekształcenia nie będą wiązały się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Na fragmencie terenu występują gleby III klasy przydatności dla rolnictwa, które wymagały będą uzyskania od właściwych organów zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze.

### Wody powierzchniowe i podziemne

Projekt planu przewiduje odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy powierzchniowo na teren. Rozwiązania takie będą minimalizowały zmiany w bilansie wód. Dodatkowo projekt planu przewiduje rozwój na tym terenie niezbyt intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie zachowany będzie znaczny udział powierzchni biologicznie czynnej. Nie należy się spodziewać znaczącego obniżania poziomu wód podziemnych.

W zakresie odprowadzania ścieków, projekt planu zakłada docelowe objęcie analizowanego terenu systemem zbiorowym.

### Atmosfera i klimat akustyczny

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu nastąpi zwiększenie emisji w związku z realizacją nowych obiektów budowlanych, a także związanym z ich funkcjonowaniem zwiększonym ruchem samochodowym. Będzie to miało również wpływ na klimat akustyczny tego obszaru, jednak biorąc pod uwagę projektowany rodzaj zabudowy, nie będzie to odziaływanie znaczące.

### Klimat

Utwardzenie powierzchni terenów wpływa na lokalne warunki cieplne, jako że tereny utwardzone wiążą się z niewielkim podwyższeniem temperatury w porównaniu do terenów otwartych.

### Rośliny, zwierzęta, różnorodność biologiczna

Ustalenia projektu planu wpłyną na likwidację terenów otwartych w granicach opracowania, a w związku z tym na likwidację szaty roślinnej oraz ograniczenie dostępności tego terenu dla zwierząt. Ze względu na fakt, iż występuje tu roślinność uprawna nie przedstawiająca wartości przyrodniczej,  a także ze względu na położenie analizowanego obszaru, nie będzie to miało istotnego znaczenia w skali układu terenów zieleni i warunków bytowych zwierząt na terenie gminy.

Od południa, przez ul. Za Olszyną, teren opracowania granicy z terenami zielonymi związanymi z doliną rowu będącego dopływem rzeki Raszynki, które to tereny stanowią podstawę ciągu przyrodniczego o znaczeniu ponadlokalnym. Wzdłuż ul. Za Olszyną już w chwili obecnej istnieje zabudowa, także projekt planu nie będzie wpływał na jej rozwój na terenach położonych najbliżej ciągu przyrodniczego. Wprowadzenie zabudowy na obszar objęty projektem planu nie będzie zakłócało funkcjonowania powiązań przyrodniczych wzdłuż omawianego rowu.

### Krajobraz

W związku z realizacją projektu planu w granicach opracowania tereny otwarte ulegać będą przekształceniom w tereny zabudowane. W projekcie planu zawarte są zapisy, które dostosowują parametry nowej zabudowy do zabudowy istniejącej na terenach otaczających.

### Zabytki i dobra materialne

W granicach opracowania znajduje się zabytek archeologiczny. W planie ustala się jego ochronę zgodnie z przepisami odrębnymi.

### Warunki życia ludności

Na warunki życia ludności wpływ wywiera ogólny stan środowiska danego terenu, na który składa się stan poszczególnych jego komponentów. Wpływ realizacji ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska został omówiony powyżej.

Projekt planu zakłada na analizowanym terenie rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. Opracowaniem objęte są tereny w sąsiedztwie istniejącej zabudowy wsi. W rejonie opracowania nie znajdują się obszary ani obiekty, które wiązałyby się z potencjalną uciążliwością dla przyszłych mieszkańców. Teren ten nie wykazuje przeciwwskazań do rozwoju funkcji mieszkaniowej.

### Promieniowanie niejonizujące i poważne awarie

Brak oddziaływań.

### Tereny sąsiednie

Brak oddziaływań.

## Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym

W strukturze przyrodniczej obszaru objętego projektem planu nie stwierdzono obszarów, które kwalifikowałyby się do objęcia ochroną w ramach europejskiej sieci obszarów chronionych (ECONET, NATURA 2000, CORINE Biotops, EMERALD). Plan nie narusza zasad ochrony środowiska wynikających z przepisów odrębnych.

## Oddziaływanie transgraniczne

Biorąc pod uwagę położenie obszaru objętego planem, a także ustalenia projektu planu stwierdza się, że nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

## Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

Ustalenia projektu planu zawierają zapisy, mające zminimalizować ewentualny negatywny wpływ ustaleń projektu planu na środowisko. Szczegółowe ustalenia dotyczące zastosowania konkretnych rozwiązań technologicznych, które ostatecznie determinować będą stopień oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko, leżą poza zakresem oddziaływania planu. Ustalenia zawarte w projekcie planu w dostatecznym stopniu rozwiązują zdiagnozowane problemy środowiska.

## Możliwe rozwiązania alternatywne

Ze względu na przedmiot zmiany planu nie analizowano rozwiązań alternatywnych co do przeznaczenia terenu. Analizy wariantów ustaleń szczegółowych przeprowadzane były na etapie sporządzania projektu planu. W związku z tym wyboru rozwiązań alternatywnych następowało na etapie projektowym. W planie wykorzystano prawidłowo możliwości stosowania zapisów z zakresu ochrony środowiska dostępnych na tym etapie planistycznym. Przy sporządzaniu projektu planu kierowano się zasadą, iż prognoza oddziaływania na środowisko towarzyszy procesowi formułowania ustaleń w planie miejscowym, w wyniku czego ewentualne korekty zapisów z zakresu ochrony środowiska dokonywane były na bieżąco na etapie projektowym. W związku z powyższym nie proponuje się rozwiązań alternatywnych do projektu planu.

Na terenie objętym projektem planu nie występują obszary Natura 2000. Nie zidentyfikowano również terenów, które kwalifikowałyby się do objęcia ochroną w ramach europejskiej sieci obszarów chronionych oraz obszarów szczególnie istotnych z punktu widzenia powiązań przyrodniczych pomiędzy terenami Natura 2000. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 w związku z realizacją ustaleń planu. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przedstawiania rozwiązań alternatywnych w związku z obszarami Natura 2000.

## Propozycje metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu

Ponieważ z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) wynika obowiązek wykonywania przez organ wykonawczy gminy oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego proponuje się, aby analizę skutków realizacji postanowień planu wykonać w ramach oceny tej oceny. Ocenę aktualności studium i planów sporządza się co najmniej raz w czasie kadencji rady. Z tą samą częstotliwością wykonywana byłaby analiza skutków realizacji postanowień planu.

# Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Ziołowej i ul. Za Olszyną sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXXI/247/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2020 r.

Omawiany teren położony jest we wschodniej części gminy Raszyn, w obrębie Łady, pomiędzy drogami Ziołową a Za Olszyną. Obejmuje on obszar o łącznej powierzchni ok. 17 ha. W południowej część terenu, wzdłuż ul. Za Olszyną, znajduje się zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Pozostały teren jest użytkowany rolniczo – w dominującej mierze w formie gruntów ornych.

Na analizowanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr LIX/984/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 października 2005 r. z późn. zm. Zgodnie z planem obowiązującym analizowany teren w części południowej przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zaś na pozostałym obszarze (poza drogami) pod tereny rolne.

Celem przystąpienia do sporządzani analizowanego planu była zmiana przeznaczenia terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej i usług. Tym samym projekt planu zakłada zmiany w strukturze funkcjonalnej oraz wskaźnikach i parametrach zabudowy, w porównaniu do planu obowiązującego i stanu istniejącego.

Przekształcenie terenów dotychczas otwartych w tereny zabudowane prowadziło będzie do przekształceń środowiska. Realizacja nowej zabudowy wiązała się będzie z typowymi przekształceniami środowiska, głównie w zakresie powierzchni ziemi, zmian w układzie terenów zieleni oraz przekształceniami krajobrazu. Jednocześnie biorąc pod uwagę uwarunkowania analizowanego obszaru, nie będzie dochodzić do przekształcania terenów o szczególnych walorach przyrodniczych. Nie ma również podstaw do prognozowania ponadnormatywnego, a w szczególności znaczącego negatywnego, oddziaływania projektowanego zainwestowania na środowisko.

OŚWIADCZENIE AUTORA

PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 74a ust. 2 pkt 2.

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

/-/

Monika Popławska